- Verhütung von Leitungswasserschäden

In der Frostperiode muss gewährleistet sein, dass Wasserleitungen nicht einfrieren können.

Dies kann dadurch erreicht werden, dass

- Freileitungen komplett entleert und abgesperrt werden,

- bewohnte und genutzte Gebäude ausreichend beheizt werden und dies regelmäßig,

d.h. täglich kontrolliert wird,

- bei längerer Abwesenheit bzw. unbewohnten Gebäuden das Wasserleitungssystem völlig entleert  wird und Kontrollgänge durchgeführt werden,

- in Kellern und in der Nähe von Wasserzählern alle Fenster und Türen geschlossen bleiben,

- beschädigte Fenster und schlecht schließende Türen repariert werden,

- Wasserzähler und - rohre mit Isoliermaterial eingehüllt werden.

Wichtig ist, dass die Kontrollperson angewiesen wird, je nach Außentemperatur sowie nach baulichen und sonstigen Gegebenheiten so häufig zu kontrollieren, dass selbst nach einem Heizungsausfall ein Einfrieren ausgeschlossen erscheint.

Tauen Sie eingefrorene Leitungen in keinem Falle mittels Feuer, Lötlampen etc. auf. Beauftragen Sie eine Fachfirma.